## Slide 1
Calcification of Cardiac: Segmentation Tutorial
2024.08.19
Sun-Woo Pi
Department of Computer Science

## Slide 2
Contents
Calcium Segmentation 개요
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions [IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018]
Performance of artificial intelligence-based coronary artery calcium scoring in non-gated chest CT
Development of a deep learning-based algorithm for the automatic detection and quantification of aortic valve calcium [European Journal of Radiology, 2021]
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts [Korean Journal of Radiology, 2021]
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging [Arxiv, 2024]

## Slide 3
Cardiovascular Disease(CVD) : 심혈관 질환 & AS(Aortic Stenosis) : 대동맥 협착증
  Chest / Cardiac CT Scan
    심혈관 질환, 심장 질환의 존재 여부 및 중증도를 검사하기 위해 흔하게 사용되는 방법
  Chest / Cardiac CT Scan로 석회화 영역을 Calcium Score로 정량화함으로써 질환 여부 및 중증도를 예측
    석회화 영역 Segmentation
    Calcium Score로 정량화  Agatston 방법
      Coronary Artery Calcification (CAC) : 관상동맥 석회화 영역
      Aortic Valve Calcification (AVC) : 대동맥 판막 석회화 영역
      등
Calcium Segmentation 개요

## Slide 4
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Automatic Calcification Detection in Chest CT
  Coronary Artery Calcification
    LCA (Left Coronary Artery) : 좌관상동맥
      LAD (Left Anterior Descending Artery) : 좌전하행동맥
      LCX (Left Circumflex Artery) : 좌회선동맥
    RCA (Right Coronary Artery) : 우관상동맥
  Thoracic Aorta Calcification : 흉부 대동맥
  Aortic Valve Calcification : 대동맥 판막
  Mitral Valve Calcification : 승모판
Left Coronary Artery
Core Coronary Artery to calculate Agatston score

## Slide 5
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Voxel-by-Voxel 7 Class Classification
  LAD (Left Anterior Descending Artery) : 좌전하행동맥
  LCX (Left Circumflex Artery) : 좌회선동맥
  RCA (Right Coronary Artery) : 우관상동맥
  Thoracic Aorta Calcification : 흉부 대동맥
  Aortic Valve Calcification : 대동맥 판막
  Mitral Valve Calcification : 승모판
  Background

## Slide 6
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Two-Stage CNN Architecture
  First Stage Network (CNN_1)
    Large Receptive Field
    130 HU 이상의 영역
      Hounsfield Units (HU) : CT에서 사용되는 단위, 물질의 밀도와 구성 성분에 따라 값이 달라짐.
  Second Stage Network (CNN_2)
    Small Receptive Field
    CNN_1에 의해 나온 석회화 후보 영역

## Slide 7
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
First Stage Network (CNN_1)
  130 HU를 Threshold로 하여 해당 기준값 이상의 모든 Voxel을 Classification 후보로 지정
  후보 Voxel마다 각 Axial에서 131 x 131 Pixel(Receptive Field) 크기의 Patch를 추출
    Orthogonal 2.5D inputs
  Dilated Convolution을 통과
    Pooling Layer 존재 x
    파라미터 수를 늘리지 않으면서 넓은 영역을 볼 수 있음.
  각 Axial마다의 Subnetwork  Channel-wise Concat
  Deep Supervision
    Auxiliary Output Layer ()
  최종적으로 7개의 Class로 분류

## Slide 8
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Second Stage Network (CNN_2)
  CNN_1을 통해, Background를 제외한 6 종류의 석회화 Voxel로 분류된 Voxel을 Classification 후보로 지정
  후보 Voxel마다 각 Axial에서 65 x 65 Pixel(Receptive Field) 크기의 Patch를 추출
    Orthogonal 2.5D inputs
  Convolution을 통과
    Dilated Convolution 대신 Pooling Layer 사용
  각 Axial마다의 Subnetwork  Channel-wise Concat
  최종적으로 2개의 Class로 분류
    CNN_1을 통해 Aortic Valve 영역의 Calcium 영역으로 분류가 되었다면
    CNN_2를 통해 실제로 Aortic Valve 영역의 Calcium 영역인지, Background인지를 분류
      False-Positive(FP) 감소

## Slide 9
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Two-Stage CNN Architecture
  학습 및 Inference의 경우 CNN_1과 CNN_2가 Sequential하게 작동
    CNN_1
      상대적으로 큰 Receptive Field를 통해 석회화 영역의 Spatial Context에 집중
    CNN_2
      상대적으로 작은 Receptive Field를 통해 Local 정보와 Finer Detail에 집중

## Slide 10
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Results
 | CAC | LAD | LCX | RCA | Aortic Valve | Mitral Valve
Sensitivity | 0.913 | 0.925 | 0.718 | 0.915 | 0.553 | 0.642
Calcium Vol. () | 303.4 | 150.2 | 50.4 | 102.9 | 44.9 | 31.1
FP | 35.5 | 18.3 | 13.6 | 11.2 | 5.4 | 18.2
F1 Score | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 0.66 | 0.58
 | CAC | LAD | LCX | RCA | Aortic Valve | Mitral Valve
Sensitivity | 0.913 | 0.925 | 0.718 | 0.915 | 0.553 | 0.642
 | 303.4 | 150.2 | 50.4 | 102.9 | 44.9 | 31.1
FP | 35.5 | 18.3 | 13.6 | 11.2 | 5.4 | 18.2
F1 Score | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 0.66 | 0.58
an artificial aortic valve that was predicted as calcium

## Slide 11
Automatic Calcium Scoring in Low-Dose Chest CT Using Deep Neural Networks With Dilated Convolutions
Single vs. Two-Stage Performance
  Only CNN_1
    Sensitivity : 0.966
    FP : 5574
  With CNN_2
    Sensitivity : 0.905
    FP : 241
    Sensitivity(민감도)는 감소하지만 거짓-양성인 FP를 크게 감소시킬 수 있음.
Conclusion
  Voxel-by-Voxel Classification을 통해 (대동맥, 관상동맥)에 걸쳐 있는 석회화 영역도 분할 가능
  Dilated-Convolution을 통해 CNN이 공간적 맥락을 잘 파악하게끔 함.
  별도의 CNN_2를 두어 FP를 획기적으로 낮춤.

## Slide 12
Performance of artificial intelligence-based coronary artery calcium scoring in non-gated chest CT
Two 3D-Unet
  Segmentation Cardiac Region from Chest CT Scans
  Segmentation Coronary Artery Calcification

## Slide 13
Development of a deep learning-based algorithm for the automatic detection and quantification of aortic valve calcium
Patch 기반 Input
  AVC의 정확한 검출과 FP를 줄이기 위해 각 Cardiac CT Scans에서 27개의 Partly-Overlapped Patch를 추출
    128 x 128 x 32 Voxels의 Patch를 이용
    AVC 영역을 포함할 뿐만 아니라, 주변의 배경도 일부 포함하여 모델이 석회화의 경계를 더 잘 인식할 수 있게끔 함.
    Patch들은 훈련 데이터로부터 계산된 AVC의 평균 중심 위치를 기준으로 하여 추출됨.
    최종 예측 Mask는 모든 Patch별, Segmentation Mask의 합집합으로 만듬.
  Modified 3D-UNet

## Slide 14
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts
Coronary Artery 내의 Calcium 영역만을 Segmentation
  CCTA (Coronary Computed Tomography Angiography) Image : 관상동맥 CT 혈관조영술 이미지
    대조제를 사용하여 촬영된 Cardiac CT Image
    관상동맥, 비관상동맥(ex. 대동맥, 심근 등)을 명확히 시각화할 수 있음.
  CAC(Coronary Artery Calcium) Image
    대조제를 사용하지 않고 촬영된 Cardiac CT Image
    Calcium 영역을 고밀도로 시각화할 수 있음.

## Slide 15
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts
CCTA Image의 Labeling
  관상 동맥 CT 혈관조영술(CCTA, 대조제 사용)에서 해당 영역을 구분하여 Labeling 함.
    Coronary
    Non-Coronary

## Slide 16
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts
Spatial Information Transfer to CAC Image
  CCTA Image에서의 Label 정보를 CAC Image(대조제 미사용)에 맞게 변환
    Affine 변환
    B-spline 변환 (곡선 형태)
    CCTA Image와 CAC 이미지가 동일한 공간 좌표계에서 일치하게 됨.
  CAC Image에서 130 HU 이상인 영역을 후보로 하여 전문가가 실제 Calcium 영역을 Labeling

## Slide 17
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts
Training of Segmentation with Labels on CAC Image
  CAC Image에서의 Label을 이용하여 3D-Unet Model 학습

## Slide 18
Fully Automatic Coronary Calcium Score Software Empowered by Artificial Intelligence Technology: Validation Study Using Three CT Cohorts
3D-UNet에 의해 Segmentation된 Cardiac의 각 영역을 바탕으로 고밀도 영역을 탐지

## Slide 19
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Largest Federated Cardiac CT Imaging Analysis
  Foundation Model
    Landmark(Point) Detection
      Hinge Points / Coronary Ostia (대동맥-관상 동맥)
      Membranous Septum (막성 격막)
    Segmentation of Calcification
      Aortic Root
  Federated Learning
  Semi-Supervised Learning
  Knowledge Distillation

## Slide 20
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Medical Images
  환자의 진단 정보, 병력 등을 포함하고 있어 매우 민감한 개인정보로 간주됨.
    외부로의 전송 및 공유가 제한
  병원마다 수집하는 데이터의 유형과 양이 다름.
    특정 질병이나 인구 집단에 대해 편향된 데이터가 존재
Federated Learning
  매 Round마다, 평균화 된 모델이 수렴할 때까지, 다음 과정을 거침. (20 Rounds)
    각 병원에서 모델 학습 (10 Epochs)
    학습된 가중치만을 중앙 Server로 옮김.
    평균화 작업을 거친 후, 다시 각 병원으로 배포
  다양한 환자와 질병 데이터를 포함하는 더 일반화된 모델을 학습 가능

## Slide 21
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Medical Images
  Annotation Labeling 작업은 꽤나 힘든 작업임.
    병원에 존재하는 Data들은 대부분 Unlabeled 상태
Semi-Supervised Learning
  각 Task마다, Labeled Data를 이용하여 3D-ResUNet을 학습
    3D UNet with Residual Connections
  학습된 3D-ResUNet으로 대량의 Unlabeled Data들을 예측
    Pseudo Labeling

## Slide 22
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Knowledge Distillation
  Unlabeled Data에 대한 3D-ResUNet의 예측을 모방하게끔 Swin-UNetR을 학습
    3D-ResUNet (Teacher Model)
    Swin-UNetR (Student Model)
      Swin-UNetR에는 각 Task를 위한 Head가 달려있음.
      Knowledge Distillation 이후 Labeled Data로 각 Head를 Fine-Tuning

## Slide 23
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Semi-Supervised Learning & Knowledge Distillation
  Teacher Model (3D-ResUNet)
    CNN-Based Model
    상대적으로 적은 Data를 이용하여 효율적으로 학습
  Student Model (Swin-UNetR)
    Transformer-Based Model
    Semi-Supervised Learning을 통해 상대적으로 많은 Data를 이용하여 학습
    충분한 Data를 통해 Cardiac 관련 Global Context, Meaningful Features를 학습

## Slide 24
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Results

## Slide 25
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Results

## Slide 26
Federated Foundation Model for Cardiac CT Imaging
Conclusion
  Federated Learning
    개인정보 유출 없이 여러 병원에 있는 Dataset을 모두 이용하여 Model을 학습시킴.
  Semi-Supervised Learning
    사용되지 않던 대량의 Unlabeled Dataset을 Model 학습에 이용
  Knowledge Distillation
    대량의 Data를 이용하여 전역적 문맥 학습에 강점을 가진 Transformer-Based Model을 학습시킴.